# JEDINICE ZA POHRANU PODATAKA

S obzirom da je glavna memorija nedostatna za pohranu svih programa i podataka potrebnih za eop u nekom duljem vremenskom razdoblju, javlja se potreba za medijima koji bi mogli efikasno i djelotvorno riješiti problem arhiviranja podataka  te se odlikovati slijedećim svojstvima: - postojanost podataka- jednostavno rukovanje- male dimenzije- niska cijena.- veliki kapacitet osnovni medij je disk, a postoje dvije tehnologije izvedbe: magnetska i optička.

# MAGNETSKI DISK - koristi svojstva elektromagnetskog polja - dobra svojstva: - veliki kapacitet - dobra postojanost podataka - brzi pristup - loša svojstva:   - složen i skup pogonski mehanizam  - osjetljivost.

# Izmjenjivi magnetski disk (Floppy Disk) – Diskette - izrađen od savitljivog materijala navučena tankim magnetnim slojem - za čitanje i pisanje potreban je FDD (Floppy Disk Drive) - pogonski  mehanizam tzv. disketna jedinica - pogodan za prijenos podataka između računala iste vrste (kompatibilna računala) - u širokoj uporabi su diskete promjera: 3,5 inča i 5,25 inča. - moguća je zaštita diska od pisanja (samo za iščitavanje) - prije uporabe svaka nova disketa se formatira

# Kapacitet disketa: - 3,5” ( 1,44 MB - 5,25” ( 1,2 MB.

# Neizmjenjivi magnetski disk (Hard Disk) - tvrdi disk -izrađen od krutog materijala -kapacitet diska se kreće do nekoliko GB  Pogonski mehanizam HDD (Hard Disk Drive) izrađuje se kao interni (unutar računala) i eksterni (izvan računala). Koristi se za pohranu svih podataka i programa na osobnom računalu. Posjeduje veliku postojanost podataka, podaci se mogu ažurirati, brisati, premještati neograničen broj puta. Tvrdi disk ima veliku brzinu rada tj. brzinu pristupa podacima. Veoma je osjetljiv (na fizičke utjecaje), a zbog svoje kompleksnosti relativno je skuplji u odnosu na  ostale komponente računala.

# OPTIČKI DISK

Načelno djelovanje optičkog diska temelji se na fizikalnim svojstvima svjetlosti. Kao izvor svjetlosti pri upisu i čitanju koristi se laser. Kapacitet je vrlo velik. Glavni predstavnik na tržištu je CD ROM. CD  ROM - memorija za iščitavanje u obliku kompaktnog diska  - pogodan za enciklopedije, knjige, bazu podataka,  itd.  - kapacitet CD ROM-a je oko 550 do 750 MB ili oko 250.000 str. teksta A4, ili cca. 70-90     min zvuka.  - prednosti CD-a su niska cijena, veliki kapacitet, standardni format zapisa i postojanost podataka   -nedostatak je nemogućnost izmjene podataka i unošenja drugih podatke upisuje proizvođač

Načelno djelovanje optičkog diska temelji se na fizikalnim svojstvima svjetlosti. Kao izvor svjetlosti pri upisu i čitanju koristi se laser. Kapacitet je vrlo velik. Glavni predstavnik na tržištu je CD ROM. CD  ROM - memorija za iščitavanje u obliku kompaktnog diska  - pogodan za enciklopedije, knjige, bazu podataka,  itd.  - kapacitet CD ROM-a je oko 550 do 750 MB ili oko 250.000 str. teksta A4, ili cca. 70-90     min zvuka.  - prednosti CD-a su niska cijena, veliki kapacitet, standardni format zapisa i postojanost podataka   -nedostatak je nemogućnost izmjene podataka i unošenja drugih podatke upisuje proizvođač

Načelno djelovanje optičkog diska temelji se na fizikalnim svojstvima svjetlosti. Kao izvor svjetlosti pri upisu i čitanju koristi se laser. Kapacitet je vrlo velik. Glavni predstavnik na tržištu je CD ROM. CD  ROM - memorija za iščitavanje u obliku kompaktnog diska  - pogodan za enciklopedije, knjige, bazu podataka,  itd.  - kapacitet CD ROM-a je oko 550 do 750 MB ili oko 250.000 str. teksta A4, ili cca. 70-90     min zvuka.  - prednosti CD-a su niska cijena, veliki kapacitet, standardni format zapisa i postojanost podataka   -nedostatak je nemogućnost izmjene podataka i unošenja drugih podatke upisuje proizvođač.

Načelno djelovanje optičkog diska temelji se na fizikalnim svojstvima svjetlosti. Kao izvor svjetlosti pri upisu i čitanju koristi se laser. Kapacitet je vrlo velik. Glavni predstavnik na tržištu je CD ROM. CD  ROM - memorija za iščitavanje u obliku kompaktnog diska  - pogodan za enciklopedije, knjige, bazu podataka,  itd.  - kapacitet CD ROM-a je oko 550 do 750 MB ili oko 250.000 str. teksta A4, ili cca. 70-90     min zvuka.  - prednosti CD-a su niska cijena, veliki kapacitet, standardni format zapisa i postojanost podataka   -nedostatak je nemogućnost izmjene podataka i unošenja drugih

# podatke upisuje proizvođač

Načelno djelovanje optičkog diska temelji se na fizikalnim svojstvima svjetlosti. Kao izvor svjetlosti pri upisu i čitanju koristi se laser. Kapacitet je vrlo velik. Glavni predstavnik na tržištu je CD ROM. CD  ROM - memorija za iščitavanje u obliku kompaktnog diska  - pogodan za enciklopedije, knjige, bazu podataka,  itd.  - kapacitet CD ROM-a je oko 550 do 750 MB ili oko 250.000 str. teksta A4, ili cca. 70-90     min zvuka.  - prednosti CD-a su niska cijena, veliki kapacitet, standardni format zapisa i postojanost podataka   -nedostatak je nemogućnost izmjene podataka i unošenja drugih

# podatke upisuje proizvođač

# NAŠA ŠKOLA OBRAZUJE 4 ZANIMANJA

# cvjećar

# fitofarmaceut

# vrtlar

# veterinar

x2+y1-x2+y2